МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТРАДИЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ

Расчёт качественного регулирования заключается в определении температуры сетевой воды в зависимости от тепловой нагрузки при постоянном расходе.

Среди расчётных параметров теплоснабжения квартала, взятых для математической модели, есть температурный график и доля потерь в сети от отпускаемой котельной мощности.

По данным теплоснабжающего предприятия присоединённая нагрузка котельной следующая:

средняя нагрузка гвс– Qгвс = 0,28 Гкал/ч,

расчётная нагрузка отопления– Qрасчот = 1,13 Гкал/ч.

Принят линеаризованный температурный график теплоснабжения 115/70 с изломом при tнв= -2 ºС  (рис. 4).

Рисунок 4

После введения исходных данных в электронные таблицы математической модели (табл. 1, 2) становится видна следующая особенность:

если в расчётной точке (при tнв= -28ºC) отклонение от равномерного отопления составляет (-11÷ +8)% (табл. 1), то в точке излома (при tнв= -2ºC) ночной перетоп доходит до 20 % (табл. 2)!